Hans Volm GmbH Kunststoffverarbeitung

zertifiziert nach DIN ISO 9001:2008    Maschinenparkaufstellung	                    Stand  01.03.2014

lfd.	Hersteller/	Schnecke/	Schließ-	Holm-	Bemerkungen

Nr.	Maschinenbezeichnung	Spritzgewicht PS	kraft	abstände

1	Babyplast	12 mm /  7 g	62,5 kN	75x75 mm	Kleinstspritzgießmaschine

2	Arburg 100U	18 mm /  15 g	140 kN	100 mm	schwenkbare Version

3	Arburg 150U	22 mm /  20 g	250 kN	150 mm	schwenkbare Version

4 	Arburg 220 M 350-90	15 mm /  18 g	350 kN	220 mm	mit Kernzug + Vario-System

5	 Arburg 220 M 350-90	20 mm /  26 g	350 kN	220 mm	mit Kernzug + Vario-System

6	Arburg 220 M 350-90	30 mm /  56 g	350 kN	220 mm	mit Kernzug + vertikaler Einheit

7	Arburg 220 S 250-60	25 mm /  33 g	250 kN	220 mm	mit Kernzug

8	Arburg 221 K 350-100	25 mm /  41 g	350 kN	221 mm	mit Kernzug  schwenkb. Version

9	Arburg 221-55-350	20 mm /  41 g	350 kN	221 mm	schwenkbare Version

10	Arburg 320 K 700-250	40 mm / 158 g	700 kN	320x320 mm  	mit Kernzug

11	Arburg 320-210-850 D	40 mm / 154 g	850 kN	320x320mm	mit Kernzug

12	Arburg 320 M-210-850	35 mm / 117 g	750 kN	320x320mm	austauschbare Aggregate

40 mm / 154 g

13	 Arburg 270 C 400-70 	22 mm  / 31 g	         400 kN	270 x 270 mm	mit Multilift Vertikal + Kernzug

14	Arburg 320-210/90-750	40 mm / 154 g	850 kN	320x320mm	2-Farbenmaschine

40 mm / 154 g			1 Kernzug

15	Arburg 320M-90/90-850	30 mm /  48 g	850 kN	320x320mm	2-Farbenmaschine

30 mm /  48 g

2 Kernzüge

16 	Arburg 420C 1000-290	40 mm/  172 g	1000 kN	420x420mm	Golden Edition

1 Kernzug

17	Arburg 420C 1300-350	45 mm/  210 g	1300 kN	420x420mm	Vario-Prinzip

1 Kernzug

18	Arburg 470 C 1500-400	45 mm / 232 g	1500 kN	470x470mm	Multilift H, Vario-System

1 Kernzug

19	Arburg  520 C 2000-800	50 mm / 359 g	2000 kN	520x520mm	Multilift H, Vario-System

1 Kernzug

20	Arburg  570 C 2200-675	60 mm / 464 g	2200 kN	570x570mm	Vario-System, Kernzug

A	Kniehebelpressen		diverse			Einpressen Gewindeeinsätze

B	Montagearbeitsplätze						Zusammenbau Baugruppen

C 	Ultraschallschweißen		Fa. Hermann		2,5 kW im Haus  – 5 kW bei Unterlieferant

Sollfrequenz Leerlauf 20.000 Hz

D	Tampon-, bzw. Siebdruck, Lackierung			bei Unterlieferanten

E     Laserbeschriftung	Trumpf

ALS: Leitstand zur Überwachung der Maschinen und Planung  (von Arburg)

AQS: Qualitätsmanagementprogramm mit Prüfplanung und SPC-Auswertung (von Arburg)

Eigene Robert\Word\Allgemein\Spritzgießmaschinenaufstellung komplett.doc