Unsere Fertigungsmöglichkeiten

Die Firma Alfred Schlenther ist seit 36 Jahren auf die Verarbeitung aller Edelstahlwerkstoffe

spezialisiert.

Wir verfügen über einen gut eingerichteten Maschinenpark für die Herstellung von runden

Behältern und Trichtern, einschließlich Randbearbeitung wie zum Beispiel Bördeln.

Zentrische Trichter fertigen wir aus der Abwicklung in dem wir diese rollen und

WIG-Längstnahtschweißen. Da bei dieser Art der Trichterfertigung keine Werkzeugkosten

wie beim Metalldrückverfahren entstehen, erweist sich diese Herstellungsmethode als

kostengünstige Alternative im kleinen bis mittleren Stückzahlbereich.Weiterhin haben

wir dadurch die Möglichkeit speziell nach Ihren Wünschen auch exentrische Trichter

herzustellen.In diesem Zusammenhang sind wir ständig bemüht auch fertigungstechnisch

schwer herstellbare geometrische Formen zu realisieren.

In Bezug auf Produktneuentwicklungen pflegen wir mit unserer bestehenden Kundschaft

ein partnerschaftliches Verhältnis, in dem wir mit zuständigen Konstrukteuren eng

zusammenarbeiten.

In gemeinsamen Gesprächen wird das kostengünstigste Ferigungsverfahren erörtert.

Unser Maschinenpark ermöglicht folgende fertigungstechnische Aufgaben:

Zuschneiden von Blechen, CNC-Laser und Plasma, auch in Verbindung mit Ihren CAD-Daten

alle üblichen Schweißverfahren einschließlich MIG-Hartlöten

automatisiertes Längstnaht und Rundnahtschweißen

Umformen von Blechen wie Runden, Bördeln, Sicken, Ziehen oder Pressen

mechanische Oberflächenbearbeitung wie Schleifen, Bürsten u. Polieren

eigener Werkzeug und Vorrichtungsbau

Wir verarbeiten ausschließlich Edelstahlbleche bis 5 mm Blechdicke.

Runde Behälter sind bis zu einem Durchmesser von 1500 mm möglich